660003 г. Красноярск

ул. Новая 36

телефон  2-35-87-64      http: www.ecodom-vent.ru		e-mail: ecodom-enisey@yandex.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРАЙС-ЛИСТ на 01.01.2015 г.

СИСТЕМЫ ИНТЕНСИВНОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА «АСК - 04»

Компания «ЭКОДОМ-ЕНИСЕЙ» производит системы интенсивной сушки пиломатериала (сушильная камера в деревянном корпусе) объемом загрузки от 10 до 30 м3 и более, а также устанавливает оборудование в готовые камеры заказчика.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

·	Не требует топлива (газ, уголь, дрова, нефтепродукты, отходы лесопиления).

·	Малое потребление электроэнергии за счёт специальной технологии нагрева агента сушки, (потребляет электроэнергии в восемь раз меньше в сравнении с аналогичными камерами).

·	Система автоматического управления процессом сушки.

·	Полное программное обеспечение для сушки пиломатериала всех видов древесины со встроенными режимами: “влаготермообработка” и “кондиционирование” - для снятия внутренних напряжений,  линейных и  эластичных  деформаций и  уравновешивания влажности, «хранение» (+ 21 С и 30-45% влажности), «ожидание» (+ 14 С и 65% влажности).

··	Исключена вероятность замыкания электрической сети и самовозгорания, четыре степени защиты.

·	Комплектуется оборудованным рабочим местом с автоматическим пультом управления.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загружаемый объем					                                         - 10, 15, 20, 30 м3

- Энергопитание (переменный ток )                                                                               - 3х220 В, 50 Гц

- Установленная мощность				                                                      - ≈ 1,2 кВт/м3.

- Себестоимость сушки 1 м3 дубовой доски ориентировочно (при 250 р. -1 кВт/ч) - 190-230 руб.

- Себестоимость сушки 1 м3 сосновой доски ориентировочно (при 250 р. -1 кВт/ч) - 80-120руб.

- Эксплуатационный режим                                                                                            -  от -45 до + 45 С

- Рабочая температура теплоносителя                                                                           - до + 115 С

- Технологический процесс сушки                                                                                 - автоматический

- Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96                                                                          - IP54

- Класс защиты от поражения электр.                                                                            - II

Продолжительность сушки при начальной влажности 35%:

| Тип древесины | Продолжительность сушки в сутках до влажности (8%) |
| --- | --- |
|  | 20 мм | 35 мм | 50 мм |
| Сосна, ель, кедр, пихта | 3 | 5 | 7 |
| Лиственница | 7 | 12 | 17 |
| Дуб, орех, граб | 14 | 22 | 33 |

Прайс-лист на 01.01.2009 года:

| Модель камеры | Загружаемый объем пиломатериала | Установленная мощность |  | Расценки на монтаж оборудования «под ключ» в готовый корпус заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АСК–04-10 | 10 м3 | 19.2 кВт |  | 433 080 |
| АСК–04-15 | 15 м3 | 24 кВт |  | 454 640 |
| АСК–04-20 | 20 м3 | 28.8 кВт |  | 498 640 |
| АСК–04-30 | 30 м3 | 48 кВт |  | 809 280 |

В стоимость поставки входят программы сушки для всех видов пиломатериала, в отличие от других производителей, которые устанавливают программы сушки по отдельным расценкам.

В случае монтажа оборудования за пределами г. Красноярска накладные, транспортные и командировочные расходы оплачивает заказчик.

Система «АСК-04» - разработка ООО «ЭкоДом-Енисей». Первые образцы подобных систем опробовались в 2001г., после чего были конструктивно доработаны и система под маркировкой «АСК-04» была запущена в производство в мае 2003 года.

Система «АСК-04» монтируется в корпус выполненный из деревянных балок и стоек, между которыми находится утеплитель (пенополистирол, изовер, фольга). Изнутри корпус обшит доской или вагонкой пропитанной огнеупорным составом, а снаружи фанерой или доской. Для снижения затрат рекомендуем «ЗАКАЗЧИКУ» изготавливать корпус самостоятельно, по выданным чертежам.

Гарантийный срок устанавливается сроком один год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

После сдачи камеры в эксплуатацию необходимо производить обязательное плановое ежеквартальное техническое обслуживание с обязательной записью в гарантийном талоне, в виду работы оборудования в агрессивной среде и при больших электрических нагрузках. Плановое обслуживание проводится специалистами ООО «ЭкоДом-Енисей».

В случае заключения договора на ППО гарантия продляется на срок указанный в договоре. Работа  системы “АСК-04” основана  на  циркуляции и распределении воздушного потока внутри камеры при помощи воздуховодов расчетного сечения. Агентом сушки является воздух, подаваемый в рабочую часть камеры вентилятором со скоростью 1,2-2,5 м/с, что  максимально приближено к естественному процессу сушки  материала. Система воздуховодов устанавливается вдоль внутренних стен камеры. По пути следования агент  сушки  нагревается канальными электронно-лучевыми нагревателями ЭК-600, встроенными в воздуховод. Технологическим процессом  сушки управляет микропроцессор SaTeP-03, который по сигналу датчиков управляет системами подачи,  нагрева  и вытяжки агента сушки, а также системой  увлажнения пиломатериала, согласно заложенных  программ сушки для всех видов пиломатериала  различной толщины (программы сушки разработаны Московской лесотехнической академией по методике профессора П. С. Серговского).